## Slide 1
SAFEVIEW
AI 기반 사각지대 위험 감지 시스템
주차 차량 사각지대 기반 보행자 위험 감지 및 시청각 경고 시스템
Capstone Design | 2026학년도 1학기

## Slide 2
목차
01
프로젝트 개요
프로젝트 배경 및 목표
02
프로젝트 필요성
국내 사각지대 사고 현황 및 유사 시스템 분석
03
시스템 아키텍처
전체 시스템 구조 및 데이터 흐름
04
기술 스택
사용 기술 및 선정 이유
05
핵심 기능
실시간 모니터링, ROI 설정, 이벤트 기록
06
위험 판단 로직
규칙 기반 위험 상태 판단 알고리즘
07
AI 모델 및 학습 전략
YOLOv8 활용 및 향후 Fine-tuning 계획
08
시연 결과
프로토타입 실행 화면 및 탐지 결과
09
향후 계획
2차 개발 방향 및 개선 사항

## Slide 3
01 프로젝트 개요
📌 프로젝트 배경
• 생활도로·골목·주차장에서 주차 차량 및 구조물로 인한 시야 제한 환경에서 보행자 사고 위험 증가 • 기존 교통 안전 시스템은 횡단보도·교차로에 집중 → 골목·사각지대는 사각지대로 방치
🎯 프로젝트 목표
• CCTV 영상에서 사람과 차량을 실시간 AI 인식 • 사용자 지정 ROI(관심구역) 내 위험 상황 자동 감지 • 시각적 경고 + 이벤트 클립 자동 저장 • 별도 하드웨어 없이 기존 CCTV만으로 구현
💡 기대 효과
✅ 저비용 구축
기존 설치된 CCTV 인프라 재활용 → 추가 하드웨어 비용 없음
✅ 실시간 대응
위험 감지 즉시 시각 경고 → 사고 예방 골든타임 확보
✅ 증거 보존
이벤트 전후 15초 클립 자동 저장 → 사고 분석 및 증거 활용
✅ 확장 가능
소프트웨어 기반 솔루션 → 골목, 주차장, 스쿨존 등 다양한 환경 적용

## Slide 4
02 프로젝트 필요성
🚨 국내 사각지대 보행자 사고 현황
• 생활도로 교통사고 사망자 중 보행자 비율 약 60% 이상 (도로교통공단) • 주차 차량에 가려진 어린이 사고는 매년 반복 발생 • 골목길·이면도로에는 안전 인프라(신호등, CCTV 경고 시스템) 부재 • 기존 교통 안전 시스템은 횡단보도·교차로 위주 → 사각지대는 방치
📊 기존 유사 시스템과의 차별점
구분
서울시 횡단보도 시스템
SAFEVIEW (본 프로젝트)
적용 위치
횡단보도·교차로
골목·주차장·이면도로
감지 목적
우회전 보행자 알림
사각지대 보행자 위험 감지
경고 대상
운전자 (전광판)
관제 담당자 (모니터링 화면)
설치 비용
전용 하드웨어 + 대형 전광판
기존 CCTV 재활용 (S/W만)
확장성
설치 장소 한정
CCTV 있는 곳 어디든 적용

## Slide 5
03 시스템 아키텍처
📹 Input
CCTV 카메라 영상 파일
📡 Transmission
RTSP 스트림 로컬 파일 입력
⚙️ Processing
OpenCV 프레임 획득 YOLOv8 객체 인식 ROI 판단 상태 판정
🖥️ Output
실시간 모니터링 화면 위험 경고 표시 이벤트 클립 저장 CSV 로그 기록
📋 Storage
이벤트 이미지 영상 클립 (15초) CSV 로그
→
→
→
→
📁 프로젝트 구조
app.py (진입점) | config.py (설정) | core/ (핵심 모듈: detector, roi_manager, video_source, danger_logic, event_saver) pages/ (UI: 대시보드, 모니터링, ROI 설정, 이벤트 다시보기) | saved_events/ (이벤트 저장) | logs/ (CSV 로그) | roi_configs/ (ROI 좌표)

## Slide 6
04 기술 스택
🐍
Python
메인 개발 언어 풍부한 AI/영상처리 생태계
🤖
YOLOv8
실시간 객체 인식 모델 COCO 데이터셋 사전학습 person/car 탐지
📹
OpenCV
영상 프레임 처리 RTSP 스트림 수신 바운딩 박스 렌더링
🖥️
Streamlit
웹 기반 GUI 프레임워크 빠른 프로토타이핑 인터랙티브 위젯
📡
RTSP
실시간 CCTV 스트리밍 H.264 코덱 지원 저지연 프레임 전송
☁️
Cloudflare Tunnel
외부 접속 터널링 무료 HTTPS 제공 팀원 원격 접속

## Slide 7
05 핵심 기능
🎥 실시간 모니터링
CCTV(RTSP) 또는 영상 파일 입력 YOLOv8으로 사람/차량 실시간 인식 바운딩 박스 + ROI 오버레이 표시
🗺️ ROI 직접 설정
영상 프레임 위에 마우스 클릭으로 관심구역 다각형 직접 그리기 소스별 ROI 저장/재사용
🚨 위험 감지 및 경고
사람+차 동시 감지 + ROI 내 위치 시 화면 빨간 테두리 + 경고 문구 정상→위험 전환 순간 이벤트 발생
📋 이벤트 자동 저장
이벤트 전 5초 + 후 10초 클립 저장 이벤트 캡처 이미지 저장 CSV 로그 기록 (시간, 소스, 상태)
📅 이벤트 다시보기
캘린더 기반 날짜별 이벤트 조회 썸네일 미리보기 + 영상 재생 H.264 자동 변환 (브라우저 재생)
📡 외부 공유 배포
Cloudflare Tunnel로 외부 접속 팀원/교수님 링크 공유 원격 공유 모드 (저대역폭)

## Slide 8
06 위험 판단 로직
규칙 기반 위험 상태 판단
감지 조건
적용 영역
판단 결과
사람 + 차량 동시 감지, 사람이 ROI 안에 위치
ROI 영역 내
🔴 위험
사람 + 차량 동시 감지, 사람이 ROI 밖에 위치
ROI 영역 외
🟢 정상
사람만 감지
ROI 내/외
🟢 정상
차량만 감지
ROI 내/외
🟢 정상
ROI 미설정
-
⚠️ 판단 불가
⚡ 이벤트 발생 조건
• 이전 상태: 정상 → 현재 상태: 위험 (전환 순간에만 이벤트 트리거) • 이벤트 발생 시: 캡처 이미지 즉시 저장 → 이후 10초간 추가 녹화 → 전 5초 + 후 10초 클립 저장 • 쿨다운: 15초 (후속 녹화 중복 방지)

## Slide 9
07 AI 모델 및 학습 전략
📌 현재 (1차 프로토타입)
• 모델: YOLOv8n (nano) — Ultralytics • 데이터셋: Microsoft COCO (33만장, 80클래스) • 활용 클래스: person (class 0), car (class 2) • 방식: 사전학습 가중치 그대로 사용 • 성능: 실제 CCTV 환경에서 person/car 정상 탐지 확인
🔮 향후 (2차 고도화)
• 자체 데이터 수집: 실제 CCTV 영상 프레임 추출 • 라벨링: Roboflow/CVAT 활용 바운딩 박스 태깅 • Fine-tuning: YOLOv8n 사전학습 가중치 기반 Transfer Learning (50 epoch) • 비교 실험: COCO 모델 vs Fine-tuned 모델 mAP 정확도 비교 분석
🔄 Fine-tuning 학습 파이프라인
1. 데이터 수집
자택 CCTV 영상 프레임 추출 (100~500장)
2. 라벨링
Roboflow에서 바운딩 박스 태깅 작업
3. 학습
YOLOv8 Fine-tuning Transfer Learning 50 epoch
4. 평가
mAP 비교 분석 COCO vs Custom 정확도 검증
5. 적용
Fine-tuned 모델 프로토타입 교체 성능 향상 확인

## Slide 10
08 시연 결과
📷 스크린샷 삽입 위치
정상 상태 화면
사람만 / 차만 있을 때 초록색 바운딩 박스 🟢 정상 표시
📷 스크린샷 삽입 위치
위험 감지 화면
사람+차 동시 + ROI 내 빨간색 바운딩 박스 🔴 경고 + 이벤트 저장
📷 스크린샷 삽입 위치
이벤트 다시보기
캘린더 날짜 선택 이벤트 썸네일 목록 영상 클립 재생

## Slide 11
09 향후 계획
📌 2차 개발
• 자체 데이터 수집 및 Fine-tuning 학습
• 야간/역광/우천 환경 데이터 증강 (Data Augmentation)
• COCO 모델 vs Fine-tuned 모델 비교 실험
• mAP 기준 정량적 성능 평가
📌 기능 고도화
• 위험 판단 고도화: 거리·속도 기반 충돌 예측
• 경고음(사운드 알림) 추가
• 다중 카메라 동시 모니터링
• 모바일 앱 푸시 알림 연동
📌 배포 및 확장
• 클라우드 서버 배포 (상시 접속)
• 실제 골목·스쿨존 현장 테스트
• 지자체·관공서 납품 가능한 패키지화
• 관제센터 연동 API 개발

## Slide 12
감사합니다
SAFEVIEW — AI 기반 사각지대 위험 감지 시스템
Q & A
GitHub: github.com/Mingoon77/SAFE-VIEW